爱普克斯(ABCOS)精密机柜

爱普克斯精密机柜外观典雅、工艺精湛、结构坚固，广泛应用于政府、金融、通信、交通、能源、医疗、教育、互联网、物联网等数据中心机房。

外观典雅

- 黑色，具有细沙质感，同时具备金属光泽。

- 机柜表面光洁，均匀、纹理自然，无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、

剥落、粉化、颗粒、流挂、露底等。

工艺精湛

- 机柜表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂等工艺，防氧化，耐酸碱，

提高使用寿命，达到良好的防腐防锈性能。

- 简易并柜设计，保持机柜整齐稳定。

- 内框架设计19英寸EIA标准方孔条，可前后灵活调整安装尺寸，机柜与机

柜能紧固连接与拆分，完全支持兼容Dell、HP、IBM等机架式服务器滑动轨

道的安装。

- 机柜的门与框架的密合度严密，框架、门、锁牢固。

结构坚固

- 机柜采用冷加工一次滚压成型九折型材框架结构，具有高强度与高抗压性。

- 动态负载≥1200KG, 静态负载≥1500KG。

科学线缆管理

- 强电线缆机柜顶部走线，弱电线缆机柜底部走线，一上一下，相隔1800mm               机柜顶部线槽

以上，强电与弱电线缆没有任何交叉，不会产生干扰。

- 机柜后部空间设计PDU专用配线通道，可垂直或横向安装PDU。

精确制冷

- 机柜底部设计有独立的送风风道，风量大小可控，可根据不同机柜的发热

情况进行精确控制。

机柜底部线槽

技术参数

| 规格 |
| --- |
| 型号 | A款服务器机柜 | A款网络机柜 | B款服务器机柜 | B款网络机柜 |
| 外形尺寸 （W×D×H） | W(mm) | 600 | 800 | 600 | 800 |
|  | D(mm) | 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1200 |
|  | H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 容量 | 42U |
| 性能 |
| 表面处理 | 脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂 |
| 颜色 | 黑色，具有细沙质感，同时具备金属光泽 |
| 厚度 | 方孔条 2.0mm，框架、安装梁 1.5mm，前后门 1.5mm，侧门、顶盖 1.2mm |
| 符合标准 | 产品符合ANSI/EIA RS-310-D；IEC297-2；DIN41491；PART1；DIN41494； PART7；GB/T3047.2-92标准，兼国际标准、公制标准和ETSI标准。 |
| 防护等级 | IP20 |
| 使用环境 |
| 环境温度 | -10℃ - +65℃ |
| 相对湿度 | 95％（不凝露） |
| 海拔高度 | ≤2000m |

★样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，爱普克斯电气实业有限公司拥有最终解释权。

爱普克斯（ABCOS）公司
地 址：广东省深圳市龙岗区平湖

爱普克斯产业园（凤岐路4号）
总 机：0755-85215846

专 线：0755-85215646

传 真：0755-85215645

手 机：13686839275（汤经理）

邮 箱：abcos@abcos.com.cn

网 址：http://www.abcos.com.cn