爱普克斯综合性精密智能配电柜CIR

爱普克斯综合性精密智能配电柜CIR可根据客户需求灵活配置，采取电源输入、输出、电力监制的一体化配电设计，为重要设备提供电力分配、安全保护、参数计量及综合管理。

七寸触摸屏+智能管理

  - 配置7寸全彩触摸显示屏，提供触摸式的人机交互功能。

  - 主路监控：空开状态、三相相电压、三相线电压、三相电流、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、有功电量、无功电量、频率、零线电流、零地电压等用电参数。

  - 支路监控：空开状态、支路电流、有功功率、电量、功率因数、谐波含量、等用电参数。

  - 过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开故障等异常(故障)报警。

- 多级电流阀值预警。

- 配备RS485远程通讯接口，用户可实现远程监测。

高可靠性

- 开关采用施耐德或ABB系列产品，性能可靠、安全、免维护。

- 所有开关、铜排都安装在防护板后，只有操作手柄可见，防止操作人员意外触电。

- 防浪涌、防雷击。

易维护 易操作

  - CIR可设计为双路输入、输出，系统可不断电进行维护。

  - 可选配热插拔、可调相开关，系统可不断电进行开关更换，不需更换任何配线电缆，即可调节负载三相平衡。

  - 输出开关可选用即插即用端子，端子安装于配电柜的背面输出端子区，便于接线，当输出支路维护时可迅速切换至备用输出端子。

CIR外观

监控系统

输出端子

技术参数

| 规格 |
| --- |
|  | 外形尺寸（H×W×D） | H(mm) | W(mm) | D(mm) |
|  | *可定制 | 2000、2200 | 600、800 | 600、800、1000、1100、1200 |
|  | 重量 | 80-240kg（根据配置） |
| 额定功率 |  | 20～400kVA |
| 显示面板 |  | 7寸全彩触摸屏 |
| 通讯接口 |  | RS485×2+USB×1 |
| 电气参数 |
|  | 额定绝缘电压 | 交流50Hz/60Hz，690V |
|  | 额定工作电压 | 交流50Hz/60Hz，三相400V，单相230V |
|  | 输入部分 | Un＝380V（3L＋N＋PE） 或 Un＝220V（1L＋N＋PE） |
|  | 输出部分 | 最多支持168路单相输出（根据需求定制） |
|  | 输入开关分断能力 | ≥25kA |
|  | 输出开关分断能力 | ≥6kA |
|  | 浪涌保护 | 可选OBO浪涌保护模块 |
|  | 防护等级 | IP20 |
| 检测参数 |
|  | 主路参数 | 主路监控包括：主路空开状态、三相相电压、三相线电压、三相电流、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、有功电量、无功电量、频率、零线电流、零地电压等。 |
|  | 支路参数 | 支路空开状态、支路电流、有功功率、电量、功率因数、谐波含量等。 |
|  | 告警 | 包括过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开故障报警。 主路三级电流阀值预警，支路二级电流阀值预警。 |
| 使用环境 |
|  | 环境温度 | -10℃ - +65℃ |
|  | 相对湿度 | 95％（不凝露） |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 其它 | 非多尘环境，无强烈震动和冲击的场合 |

★样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，爱普克斯电气实业有限公司拥有最终解释权。

爱普克斯（ABCOS）公司
地 址：广东省深圳市龙岗区平湖

爱普克斯产业园（凤岐路4号）
总 机：0755-85215846

专 线：0755-85215646

传 真：0755-85215645

手 机：13686839275（汤经理）

邮 箱：abcos@abcos.com.cn

网 址：http://www.abcos.com.cn