爱普克斯一体式精密列头柜

爱普克斯一体式精密列头柜可根据客户需求灵活配置，采取电源输入、输出、电力监制的一体化配电设计，为重要设备提供电力分配、安全保护、参数计量及综合管理。造型与机柜保持一致，外型规范、美观。

产品功能、特点

- 完善的系统构架，模块组件，功能齐全，兼容性好；
配电块内汇流主母线采用专用大电流铜排，铜排经镀铝处理，防氧化，保证可靠链接；

- 输入端子采用大电流接线端子，输入端子与塑壳断路器采用专用铜排链接，可靠连接；

- 塑壳断路器输入和输出主要采用铜排与主母线连接，并经过加强绝缘处理，安全性更高；

- 模块前面板采用无工具安装设计，可方便拆卸，安装和维护灵活、简易；

- 一体化配电柜后部两侧设有大电流N排、地排，铜排经过镀锡处理，防氧化，铜排上设置了大量的接线点，进出线就近链接；

- 一体化配电柜选用集成系列机柜，配有系列化的机顶线槽、柜内线槽等线缆附件；

- 一体化配电柜集成了智能网络电力监测仪，实时监测电源各项参数，通过统一联网进行智能化网络管理；

- 一体化配电柜标配的双电源自动/手动切换功能，同时具有远程油机启动、过压保护、欠压保护、缺相保护等辅助保护功能，安全性高，适用于各种机房工作环境，并可实现无人化管理。

产品优势

一体化智能精密配电柜，可以更好地满足您的需要，为您的机房配电系统提供安全可靠的供电系统：

- 可靠性：全部组件都是标准化的，经过制造商的试验；

- 安全性：防止人员接触到带电部分；

- 简单性：由于采用预制组件，设计安装都非常简单；

- 应用对象：300平方米以下机房；

- 应用范围：大于200个点网络用户；

- 市电容量小于1000KW；

- 网络设备用电容量小于60KA 。

技术参数

| 规格 |
| --- |
|  | 外形尺寸（H×W×D） | H(mm) | W(mm) | D(mm) |
|  | *可定制 | 2000、2200 | 600、800 | 600、800、1000、1100、1200 |
|  | 重量 | 80-240kg（根据配置） |
| 额定功率 |  | 20～400kVA |
| 显示面板 |  | 7寸全彩触摸屏 |
| 通讯接口 |  | RS485×2+USB×1 |
| 电气参数 |
|  | 额定绝缘电压 | 交流50Hz/60Hz，690V |
|  | 额定工作电压 | 交流50Hz/60Hz，三相400V，单相230V |
|  | 输入部分 | Un＝380V（3L＋N＋PE） 或 Un＝220V（1L＋N＋PE） |
|  | 输出部分 | 最多支持168路单相输出（根据需求定制） |
|  | 输入开关分断能力 | ≥25kA |
|  | 输出开关分断能力 | ≥6kA |
|  | 浪涌保护 | 可选OBO浪涌保护模块 |
|  | 防护等级 | IP20 |
| 检测参数 |
|  | 主路参数 | 主路监控包括：主路空开状态、三相相电压、三相线电压、三相电流、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、有功电量、无功电量、频率、零线电流、零地电压等。 |
|  | 支路参数 | 支路空开状态、支路电流、有功功率、电量、功率因数、谐波含量等。 |
|  | 告警 | 包括过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开故障报警。 主路三级电流阀值预警，支路二级电流阀值预警。 |
| 使用环境 |
|  | 环境温度 | -10℃ - +65℃ |
|  | 相对湿度 | 95％（不凝露） |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
|  | 其它 | 非多尘环境，无强烈震动和冲击的场合 |

★样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，爱普克斯电气实业有限公司拥有最终解释权。

爱普克斯（ABCOS）公司
地 址：广东省深圳市龙岗区平湖

爱普克斯产业园（凤岐路4号）
总 机：0755-85215846

专 线：0755-85215646

传 真：0755-85215645

手 机：13686839275（汤经理）

邮 箱：abcos@abcos.com.cn

网 址：http://www.abcos.com.cn